ZAŁĄCZNIK NR 1B

DO FORMULARZA OFERTY

Wykaz maszyn, urządzeń i wyposażenia

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

UL. IGIELSKA

| Lp. | Nazwa zaprojektowanych maszyn, urządzeń lub wyposażenia (szczegóły zostały określone w Proj. Wykonawczym oraz w STWiORB) | Jedn | Ilość | Oferowane maszyny, urządzenie lub wyposażenie - opis parametrów | Typ, Model Producent | Cena jednostkowa (netto) | Miejsce zainstalowania (nazwa zamawiającego lub użytkownika, adres, dane kontaktowe) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | OBIEKT nr 1: BUDYNEK SITOPIASKOWNIKA I ZRZUTU CZĘŚCI STAŁYCH „SP” I „ZCS” |  |
|  | Urządzenia technologiczne |  |  |  |
| 1.1 | Zbiornik nadawy poj. 6 m3 zabezpieczony kratownicą o prześwicie 150mm z poziomym transporterem ślimakowym | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 1.2 | Separator bębnowy, wydajność części stałych ≥2 m3/h, perforacja s=10 mm | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 1.3 | Transporter ślimakowy DN355, L=10,4 m | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 1.4 | Pompa pulpy piaskowej Q=30÷60 m3/h, Ns≤4kW z kolanem sprzęgającym na prowadnicach | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 1.5 | Separator płuczka piasku Q≥58 m3/h, Ns≤2,1kW, obciążenie piaskiem ≥1,5 t/h, długość przenośnika 5,4 m | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 1.6 | Żurawik obrotowy, napęd ręczny Q≥250 kg | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 1.7 | Kontener rolkowy na hakowca, poj.≥ 7 m3 , poszycie ścian 4mm, poszycie podłogi 5mm | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 1.8 | Zasuwa nożowa z napędem DN100, Ns≤0,37kW | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 1.9 | Zblokowane urządzenie do mechanicznego oczyszczania ścieków ze zintegrowaną płuczką piasku Q≥40 l/s, prześwit s=2 mm, Ns≤6,6kW, piaskownik napowietrz. (z kompresorem) i wyposaż. w tłuszczownik wyk. stal k/o, podwiesia pod przenośniki skratek i piasku, rynny zrzutowe piasku i skratek w dostawie z urządzeniem | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | AKPiA |  |  |  |
| 1.10 | Układ do wykrywania stężenia gazów niebezpiecznych: metan CH4 i siarkowodór H2S. Składający się z modułu alarmowego dla czterech detektorów, detektorów gazu z wymiennym sensorem, sygnalizatora akustyczno-optycznego i zasilacza z akumulatorowym podtrzymaniem napięcia zasilania. Ilości poszczególnych elementów wg PW AKPiA | Kpl. | 2 |  |  |  |  |
| 1.11 | Przepływomierz elektromagnetyczny DN250 (pomiar w studni przed budynkiem) w wersji rozdzielnej z interfejsem Profibus DP | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 1.12 | Sprzęt sterownikowy, wyspa rozproszonych I/O, interfejs Profibus DP (element szafki automatyki A-SP) | Kpl. | 1 |  |  |  |  |
|  | urządzenia wentylacyjne i grzewcze |  |  |  |
| 1.13 | Centrala nawiewna + automatyka Vn=9000m3/h dp=350Pa Qch=85,1kW SFP=0,96kW/m3/s | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 1.14 | Centrala wywiewna +automatyka Vn=10000m3/h dp=1000Pa SFP=1,94kW/m3/s | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 1.15 | Filtr węgla aktywnego Qw=5000m3/h dmax=500Pa | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 1.16 | Aparat grzewczy Vn=3500m3/h Qg=16kW, Ne=0,33kW | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 1.17 | Centrala nawiewna + automatyka Vn=4000m3/h dp=300Pa, Qn=38Kw, SFP=1,09kW/m3/s | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 1.18 | Centrala wywiewna +automatyka Vn=4400m3/h dp=800Pa SFP=1,58kW/m3/s | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 1.19 | Filtr węgla aktywnego Qw=2200m3/h dmax=500Pa | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 1.20 | Aparat grzewczy Vn=3500m3/h Qg=10kW, Ne=0,33kW | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 1.21 | Pompa ciepła z automatyką Moc chłodnicza B0/W35=105,7 kW Strumień przepływu 32,2m3/h Współczynnik efektywności przy S0/W35 = 4,56 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 2 | OBIEKT nr 35 : POMPOWNIA ŚCIEKÓW Z GMINY CHOJNICE „PG” |  |
|  | urządzenia technologiczne |  |  |
| 2.1 | Pompa do ścieków; zatapialna z kolanem sprzęgającym i prowadnicami, wydajność Q≥155m3/h; H≥5,31m: N≤3,1kW | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 2.2 | Zawór zwrotny kulowy DN200 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 2.3 | Zasuwa klinowa kołnierzowa do ścieków DN200 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 2.4 | Żurawik obrotowy z napędem ręcznym, udźwig 150 kg, wysięg 1,8 m, mocowanie do poziomej podstawy, wykonanie z k/o | kpl. | 1 |  |  |  |  |
|  | AKPiA |  |  |  |
| 2.5 | Hydrostatyczny pomiar poziomu wykonanie dla ścieków. | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 2.6 | Sprzęt sterownikowy, wyspa rozproszonych I/O, interfejs Profibus DP (element szafki automatyki A-PG) | Kpl. | 1 |  |  |  |  |
| 3 | OBIEKT nr 22: KOMORA ROZDZIAŁU PRZED REAKTORAMI „KR” |  |
|  | urządzenia technologiczne |  |  |  |
| 3.1 | Przelew uchylny ze stali k/o z napędem ręcznym o wymiarach H=1,05 m, h=0,6 m, Lk=2,65 m; Bkanału=0,0 m, Bściany=0,30 m, Ns≤0,3kW | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 3.2 | Zasuwa klinowa kołnierzowa do ścieków DN250 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 3.3 | Zasuwa klinowa kołnierzowa do ścieków DN150 | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 3.4 | Zawór zwrotny kulowy DN150 | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 3.5 | Zawór zwrotny kulowy DN250 | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | AKPiA |  |  |  |
| 3.6 | Analizator do pomiaru on-line koncentracji jonów fosforowych PO4 metodą wanodowo-molibdenową wraz z układem filtracji i przygotowania próbki w miejscu instalacji | Kpl. | 1 |  |  |  |  |
| 3.7 | Przetwornik pomiarowy z wyświetlaczem dotykowym LCD, przystosowany do zasilania analizatora, prezentacji danych pomiarowych i przeprowadzania czynności serwisowych, wyposażony w interfejs Profibus DP | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 3.8 | Sprzęt sterownikowy, wyspa rozproszonych I/O, interfejs Profibus DP (element szafki automatyki A-KR) | Kpl. | 1 |  |  |  |  |
| 4 | OBIEKT nr 21: REAKTOR BIOLOGICZNY „RB” (PÓŁNOCNY i POŁUDNIOWY) |  |
|  | urządzenia technologiczne |  |  |  |
| 4.1 | Mieszadło zatapialne średniobrotowe N≤2,5 kW + żurawik (napęd ręczny)P1≤2,4 kW, F=570N, F/P1≥0,2375 | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 4.2 | Mieszadło zatapialne wolnoobrotowe N≤2,3 kW + żurawik (napęd ręczny), D≤2,5 m, n≤31 min-1, F≥2400N,P1≤2,5 kW,F/P1≥0,96, m≤260 kg | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 4.3 | Mieszadło zatapialne średnioobrotowe N≤5,5 kW + żurawik (napęd ręczny), F≥1540 N, P1≤6,65 kW, F/P1≥0,231 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 4.4 | Mieszadło zatapialne średnioobrotowe N≤3,7 kW + żurawik (napęd ręczny), F≥1090N, P1≤4,8 kW, F/P1≥0,227 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 4.5 | Zatapialna pompa śmigłowa z falownikiem Q≥1871 m3/h, H≥0,66 m, N≤5,5 kW + żurawik (napęd ręczny),η≥65,5% | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 4.6 | Ruszt napowietrzający sekcja w den./nitr. o wydajności max. Q≥1519 Nm3/h | kpl. | 2 |  |  |  |  |
| 4.7 | Ruszt napowietrzający o wydajności max Q≥ sekcja I: 2232 Nm3/h, sekcja II: 1340 Nm3/h, sekcja III: 893 Nm3/h; SOR≥385kgo2/h, SOTE≥28,76%, p≤0,0536 MPa | kpl. | 2 |  |  |  |  |
| 4.8 | Koryta przelewowe pilaste 7,6*0,5*0,6 m | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 4.9 | Przepustnica jednokołnierzowa do powietrza DN100 z płynną regulacją N≤0,37 kW | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 4.10 | Przepustnica jednokołnierzowa do powietrza DN150 z płynną regulacją N≤0,37 kW | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 4.11 | Przepustnica jednokołnierzowa do powietrza DN200 z płynną regulacją N≤0,37 kW | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 4.12 | Zastawka kanałowa stal k/o, z napędem el. Bk=120 cm, Hk=210 cm, Hz=160 cm, Ns≤0,75 kW | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 4.13 | Zastawka naścienna stal k/o Bk=100 cm, Hk=160 cm, Hz=180 cm, Ns≤0,75 kW | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | AKPiA |  |  |  |
| 4.14 | Przetwornica częstotliwości zainstalowana w rozdzielnicy T-RB1 i T-RB2 – szczegółowa specyfikacja w PW i STWIORB | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 4.15 | Pomiar zanurzeniowy potencjału Redox z wymienną elektrodą kombinowaną, z cyfrową transmisją danych do przetwornika pomiarowego | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 4.16 | Pomiar zanurzeniowy odczynu pH i temperatury z wymienną elektrodą kombinowaną, z cyfrową transmisją danych do przetwornika pomiarowego | Szt. | 4 |  |  |  |  |
| 4.17 | Pomiar zanurzeniowy tlenu rozpuszczonego O2 metodą optyczną, nie wymagający kalibracji, z cyfrową transmisją danych do przetwornika pomiarowego | Szt. | 12 |  |  |  |  |
| 4.18 | Pomiar zanurzeniowy koncentracji osadu metodą rozproszenia światła podczerwonego, z wycieraczką, z cyfrową transmisją danych do przetwornika pomiarowego | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 4.19 | Pomiar zanurzeniowy koncentracji jonów amonowych NH4 metodą jonoselektywną z wymiennym fabrycznie wykalibrowanym kartridżem pomiarowym, z układem czyszczenia sprężonym powietrzem i dedykowanym agregatem sprężarkowym, z cyfrową transmisją danych do przetwornika pomiarowego | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 4.20 | Pomiar zanurzeniowy koncentracji jonów amonowych NH4 i azotanowych NO3 metodą jonoselektywną z wymiennym fabrycznie wykalibrowanym kartridżem pomiarowym, z układem czyszczenia sprężonym powietrzem i dedykowanym agregatem sprężarkowym, z cyfrową transmisją danych do przetwornika pomiarowego | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 4.21 | Pomiar zanurzeniowy koncentracji jonów azotanowych NO3 metodą absorpcji UV z 2-wiązkową kompensacją, układem samooczyszczenia, z cyfrową transmisją danych do przetwornika pomiarowego | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 4.22 | Analizator do pomiaru on-line koncentracji jonów fosforowych PO4 metodą wanodowo-molibdenową wraz z układem filtracji i przygotowania próbki w miejscu instalacji | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 4.23 | Pomiar zanurzeniowy chemicznego zapotrzebowania na tlen ChZT metodą absorpcji UV techniką 2-wiązkową, bez odczynników, zgodną z SAC 254, z cyfrową transmisją danych do przetwornika | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 4.24 | Przetwornik pomiarowy 6-cio kanałowy z wyświetlaczem dotykowym LCD, przystosowany do podłączania sond cyfrowych, zasilania analizatorów, prezentacji danych pomiarowych i przeprowadzania czynności serwisowych sond i analizatorów, wyposażony w interfejs Profibus DP | Szt. | 8 |  |  |  |  |
| 4.25 | Przepływomierz elektromagnetyczny DN600 w wersji rozdzielnej z interfejsem Profibus DP | Szt. | 4 |  |  |  |  |
| 4.26 | Sprzęt sterownikowy, kompletny kontroler PLC, interfejs Ethernet, Profibus DP (element szafy automatyki A-RB1 i A-RB2) | Kpl. | 2 |  |  |  |  |
| 4.27 | Sprzęt sterownikowy, wyspa rozproszonych I/O, interfejs Profibus DP (element szafki automatyki A-RPP) | Kpl. | 1 |  |  |  |  |
| 5. | OBIEKT nr 36: STACJA DOZOWANIA ZEWNĘTRZNEGO ŹRÓDŁA WĘGLA „ZC” |  |
|  | urządzenia technologiczne |  |  |  |
| 5.1 | Pompy dozujące Q≥30 dm3/h, p≥7 bar, N≤0,07kW | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 5.2 | Zbiornik dwupłaszczowy PEHD poziomy do zabudowy podziemnej z ciągłą kontrolą szczelności ogrzewaniem V=20 m3, N≤3,1 kW, z zaworem bezpieczeństwa nadcisnieniowo-podcisnieniowego i kompletem do załadunku chemikaliów z przepływomierzem | kpl. | 1 |  |  |  |  |
|  | AKPiA |  |  |  |
| 5.3 | Ultradźwiękowy pomiar poziomu z wyświetlaczem LCD | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 5.4 | Przepływomierz elektromagnetyczny DN100 z interfejsem Profibus DP | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 5.5 | Sprzęt sterownikowy, wyspa rozproszonych I/O, interfejs Profibus DP (element szafki automatyki A-ZC) | Kpl. | 1 |  |  |  |  |
| 6 | OBIEKT nr 25: KOMORA ROZDZIAŁU PRZED OSADNIKAMI WTÓRNYMI „KRO” istniejąca |  |
|  | urządzenia technologiczne |  |  |  |
| 6.1 | Zastawka naścienna (nowa) z napędem elektromechanicznym dla kanału o przekroju 1000 mm, Hz=240 cm, N≤0,75 kW | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 6.2 | Napęd elektromechaniczny istniejącej zastawki naściennej N≤0,75 kW | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | AKPiA |  |  |  |
| 6.3 | Sprzęt sterownikowy, wyspa rozproszonych I/O, interfejs Profibus DP, Bluetooth (element szafki automatyki A-OWR) | Kpl. | 1 |  |  |  |  |
| 7 | OBIEKT nr 26 : OSADNIKI WTÓRNE "OWR" istniejące |  |
|  | urządzenia technologiczne |  |  |  |
| 7.1 | Zgarniacz osadu D=42 m, N≤1 kW i urządzenie do usuwania części pływających z napędem N≤0,12 kW; | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 7.2 | Wymiana części zgarniającej osad (zgarniacz osadu dennego) w istniejącym zgarniaczu na osadniku „południowym” | Kpl. | 1 |  |  |  |  |
| 7.3 | Pompa części pływających (flotatu) Q≥49 m3/h, N≤1,7 kW | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 7.4 | Urządzenie do usuwania części pływających z napędem N≤0,12 kW | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | AKPiA |  |  |  |
| 7.5 | Ultradźwiękowy pomiar poziomu zalegania osadu z samoczyszczącą się sondą z kalibracją jednorazową, automatyczną, z cyfrowym przekazem danych do przetwornika wraz z przetwornikiem 2-kanałowym, z wyświetlaczem LCD, z interfejsem Profibus DP | Kpl. | 2 |  |  |  |  |
| 7.6 | Sprzęt sterownikowy, wyspa rozproszonych I/O, interfejs Profibus DP, Bluetooth (element szafki automatyki A-OWR1, A-OWR2) | Kpl. | 2 |  |  |  |  |
| 8 | OBIEKT NR KAS: KASKADA (istniejąca) |  |
|  | urządzenia technologiczne |  |  |  |
| 8.1 | Zastawka ścienna kanałowa z napędem elektromechanicznym z k/o Bk=0,8 m, Hk=1,38 m, Hz(zawieradła) 0,73 m, N≤0,75kW | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 8.2 | Zastawka naścienna kanałowa z napędem elektromechanicznym z k/o o wymiarach D=0,6 m, Ho=1,05 m, N≤0,75 kW | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | AKPiA |  |  |  |
| 8.3 | Ultradźwiękowy pomiar poziomu z wyświetlaczem LCD | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 9 | OBIEKT nr 7 : BUDYNEK MIKROSITA "MS" |  |
|  | URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE |  |  |  |
| 9.1 | Mikrosito o wydajności Q=1200 m3/h ze zintegrowanym by-passem, usuwanie zawiesin ≥ 10 μm. N≤ 12,6 kW | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | AKPiA |  |  |  |
| 9.2 | Układ do wykrywania stężenia gazów niebezpiecznych: metan CH4 i siarkowodór H2S. Składający się z modułu alarmowego dla czterech detektorów, detektorów gazu z wymiennym sensorem, sygnalizatora akustyczno-optycznego i zasilacza z akumulatorowym podtrzymaniem napięcia zasilania. Ilości poszczególnych elementów wg PW AKPiA | Kpl. | 1 |  |  |  |  |
| 9.3 | Sprzęt sterownikowy, kompletny kontroler PLC, interfejs Ethernet, Profibus DP (element szafki automatyki A-MS) | Kpl. | 1 |  |  |  |  |
|  | URZĄDZENIA WENTYLACYJNE I GRZEWCZE |  |  |  |
| 9.4 | Wentylator hybrydowy dwufunkcyjny z automatyką Vw=800m3/h dp=100Pa Ne=0,33kW | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 9.5 | Aparat grzewczy Vn=3500m3/h Qg=10kW Ne=0,33kW | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 9.6 | Aparat nawiewny Vn=1600m3/h z automatyką Qg=14kW Ne=0,20kW | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 9.7 | Pompa ciepła z automatyką Moc chłodnicza B0/W35=17 kW. Strumień przepływu 5,0m3/h Współczynnik efektywności przy S0/W35 = 4,66 | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 10 | OBIEKT nr 8 : HYDROFORNIA "HD" |  |
|  | URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE |  |  |  |
| 10.1 | Zestaw hydroforowy pięciopompowy Q≥200 m3/h, H≥6,2 bar, N≤5*11≤55 kW | kpl. | 1 |  |  |  |  |
| 10.2 | Zasuwa klinowa kołnierzowa do ścieków DN250 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 10.3 | Sampler do poboru próbek ścieków oczyszczonych (24 butelki o poj. 1 l) N≤0,8 kW | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | AKPiA |  |  |  |
| 10.4 | Pomiar zanurzeniowy odczynu pH i temperatury z wymienną elektrodą kombinowaną, z cyfrową transmisją danych do przetwornika pomiarowego | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 10.5 | Pomiar zanurzeniowy mętności metodą rozproszenia światła podczerwonego, z wycieraczką, z cyfrową transmisją danych do przetwornika pomiarowego | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 10.6 | Pomiar zanurzeniowy koncentracji jonów azotanowych NO3 metodą absorpcji UV z 2-wiązkową kompensacją, układem samooczyszczenia, z cyfrową transmisją danych do przetwornika pomiarowego | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 10.7 | Analizator do pomiaru on-line koncentracji jonów amonowych NH4 elektrodą wraz z układem filtracji i przygotowania próbki w miejscu instalacji | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 10.8 | Analizator do pomiaru on-line koncentracji jonów fosforowych PO4 metodą wanodowo-molibdenową wraz z układem filtracji i przygotowania próbki w miejscu instalacji | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 10.9 | Pomiar zanurzeniowy chemicznego zapotrzebowania na tlen ChZT metodą absorpcji UV techniką 2-wiązkową, bez odczynników, zgodną z SAC 254, z cyfrową transmisją danych do przetwornika | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 10.10 | Pomiar zanurzeniowy biologicznego zapotrzebowania na tlen BZT metodą absorpcji UV techniką 2-wiązkową, bez odczynników, zgodną z SAC 254, z cyfrową transmisją danych do przetwornika | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 10.11 | Przetwornik pomiarowy 6-cio kanałowy z wyświetlaczem dotykowym LCD, przystosowany do podłączania sond cyfrowych, zasilania analizatorów, prezentacji danych pomiarowych i przeprowadzania czynności serwisowych sond i analizatorów, wyposażony w interfejs Profibus DP | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 10.12 | Hydrostatyczny pomiar poziomu wykonanie dla ścieków | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 10.13 | Sprzęt sterownikowy, wyspa rozproszonych I/O, interfejs Profibus DP (element szafki automatyki A-HD) | Kpl. | 1 |  |  |  |  |
| 11 | OBIEKT nr KP: KOMORA POMIAROWA ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH "KQO" |  |
|  | AKPiA |  |  |  |
| 11.1 | Pomiar zanurzeniowy temperatury ścieków oczyszczonych | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 11.2 | Pomiar przepływu na kanale otwartym na elemencie spiętrzającym składający się z dwóch hydrostatyczny czujników poziomu i przetwornika pomiarowego przystosowanego do wyliczania przepływu na podstawie pomiarów poziomu, przed i za elementem spiętrzającym, komunikacja Profibus DP | kpl. | 1 |  |  |  |  |
| 11 | OBIEKT nr 27 : STACJA DOZOWANIA PIX-u "PIX" |  |
|  | URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE |  |  |  |
| 12.1 | Pompy dozujące Q1≥30 dm3/h, p≥7 bar, N≤0,1kW | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 12.2 | Zbiornik dwupłaszczowy PEHD poziomy do zabudowy podziemnej z ciągłą kontrolą szczelności ogrzewaniem V=20 m3, N≤3,1 kW, z zaworem bezpieczeństwa nadcisnieniowo-podcisnieniowego i kompletem do załadunku chemikaliów z przepływomierzem | kpl. | 1 |  |  |  |  |
|  | AKPiA |  |  |  |
| 12.3 | Ultradźwiękowy pomiar poziomu z wyświetlaczem LCD | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 12.4 | Przepływomierz elektromagnetyczny DN100 z interfejsem Profibus DP | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 12.5 | Sprzęt sterownikowy, wyspa rozproszonych I/O, interfejs Profibus DP (element szafki automatyki A-PIX) | Kpl. | 1 |  |  |  |  |
| 13 | OBIEKT nr 2 : BUDYNEK DMUCHAW "BD" |  |
|  | URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE |  |  |  |
| 13.1 | Jednostopniowa dmuchawa promieniowa Q≥3 600 m3/h, p≥650 mbar, Nw≤76 kW, Ns≤90 kW, zakres regulacji wydajności 100%÷45%, w obudowie dźwiękochłonnej + filtr powietrza z podporą | kpl. | 6 |  |  |  |  |
| 13.2 | Zawór wydmuchowy DN50 | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 13.3 | Zawór zwrotny DN250 | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 13.4 | Przepustnica DN250 z napędem ręcznym dźwigniowym jednokołnierzowa, centryczna | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 13.5 | Kompensator mieszkowy + stabilizator ścienny DN600 | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 13.6 | Kompensator mieszkowy + stabilizator ścienny DN350 | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | AKPiA |  |  |  |
| 13.7 | Układ łagodnego rozruchu zainstalowany w rozdzielnicy T-RD.x – szczegółowa specyfikacja w PW i STWIORB | Szt. | 6 |  |  |  |  |
| 13.8 | Pomiar temperatury powietrza na kolektorze | Szt. | 3 |  |  |  |  |
| 13.9 | Pomiar ciśnienia powietrza na kolektorze | Szt. | 3 |  |  |  |  |
| 13.10 | Sprzęt sterownikowy, kompletny kontroler PLC, interfejs Ethernet, Profibus DP (element szafy automatyki A-BD) | Kpl. | 1 |  |  |  |  |
|  | URZĄDZENIA WENTYLACYJNE |  |  |  |
| 13.11 | Agregat wody lodowej Qch=60,7kW Ne=22,4kW | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 13.12 | Centrala nawiewna + automatyka Vn=8000m3/h dp=250Pa Qch=60kW SFP=0,82kW/m3/s | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 13.13 | Centrala wywiewna +automatyka Vn=8000m3/h dp=250Pa SFP=0,69kW/m3/s | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 13.14 | Wentylator hybrydowy dwufunkcyjny Vw=330m3/h dp=50Pa Ne=0,05kW | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 14 | OBIEKT nr 28 : KOMORA OSADOWA "KO" istniejąca |  |
|  | URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE |  |  |  |
| 14.1 | Zastawka przelewowa z elektronap., płynna regulacja, ze stali k/o Bk=800mm; Hz=1300 mm, Ns≤0,75 kW | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | AKPiA |  |  |  |
| 14.2 | Ultradźwiękowy pomiar poziomu na zawieradle | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 15 | OBIEKT nr 9 : POMPOWNIA OSADU RECYRKULOWANEGO I NADMIERNEGO "PRN" istniejąca |  |
|  | URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE |  |  |  |
| 15.1 | Pompy wirowe dwukanałowe „suche” Q=570÷720 m3/h, H≥12,6÷10,8 m, moc silnika Ns≤37 kW | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 15.2 | Pompa odcieków z podłogi Q≥3 l/s, H≥,6 m, Ns≤0,9 kW | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 15.3 | Zawór zwrotny kulowy, kołnierzowy DN350, PN10, wymiar pasować na budowie | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 15.4 | Zasuwa klinowa, kołnierzowa z gładkim i wolnym przelotem, DN350, PN10,napęd ręczny wymiary pasować na budowie | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 15.5 | Zasuwa klinowa, kołnierzowa z gładkim i wolnym przelotem, DN350, PN10, (zabudowa krótka), napęd ręczny, wymiary pasować na budowie | szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | AKPiA |  |  |  |
| 15.6 | Przetwornica częstotliwości zainstalowana w rozdzielnicy T-PRN – szczegółowa specyfikacja w PW i STWIORB | Szt. | 3 |  |  |  |  |
| 15.7 | Układ do wykrywania stężenia gazów niebezpiecznych: metan CH4 i siarkowodór H2S. Składający się z modułu alarmowego dla czterech detektorów, detektorów gazu z wymiennym sensorem, sygnalizatora akustyczno-optycznego i zasilacza z akumulatorowym podtrzymaniem napięcia zasilania. Ilości poszczególnych elementów wg PW AKPiA | Kpl. | 1 |  |  |  |  |
| 15.8 | Pomiar przepływu metodą ultradźwiękową na rurociągu całkowicie wypełnionym składający się z czujnika montowanego na rurociągu i przetwornika pomiarowego z interfejsem Profibus DP | Kpl. | 1 |  |  |  |  |
| 15.9 | Pomiar gęstości osadu w rurociągu metodą rozproszenia światła podczerwonego, z wycieraczką, z cyfrową transmisją danych do przetwornika pomiarowego, możliwość wyjmowania czujnika bez rozszczelniania rurociągu wraz z przetwornikiem pomiarowym 2-kanałowym, z wyświetlaczem LCD, z interfejsem Profibus DP | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 15.10 | Hydrostatyczny pomiar poziomu wersja dla ścieków | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 15.11 | Sprzęt sterownikowy, kompletny kontroler PLC, interfejs Ethernet, Profibus DP (element szafa automatyki A-PRN) | Kpl. | 1 |  |  |  |  |
|  | URZĄDZENIA WENTYLACYJNE |  |  |  |
| 15.12 | Centrala nawiewna elektr. + automatyka Vn=1350m3/h; dp=150Pa Qn=18kW SFP=0,77kW/m3/s | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 15.13 | Wentylator hybrydowy dwufunkcyjny z automatyką Vw=675m3/h; dp=50Pa Ne=0,15kW | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 15.14 | Aparat grzewczy elekt. Vn=3500m3/h Qg=15kW Ne=0,33kW | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 16 | OBIEKT nr 23: KOMORA PREDENITRYFIKACJI OSADU "KPR" |  |
|  | URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE |  |  |  |
| 16.1 | Przelew uchylny ze stali k/o z napędem ręcznym o wymiarach H=1,06 m, h=0,6 m, Lk=2,65 m; B kanału=1 m, B ściany=0,28 m | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | AKPiA |  |  |  |
| 16.2 | Pomiar zanurzeniowy odczynu pH z wymienną elektrodą kombinowaną, z cyfrową transmisją danych do przetwornika pomiarowego wraz z przetwornikiem 2-kanałowym, z wyświetlaczem LCD, z interfejsem Profibus DP | Kpl. | 1 |  |  |  |  |
| 17 | OBIEKT nr 29 : KOMORA ROZDZIAŁU OSADU "KRO" istniejąca |  |
|  | URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE |  |  |  |
| 17.1 | Zasuwa klinowa koł. do ścieków DN100, napęd ręczny | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 17.2 | Zasuwa klinowa kołnierzowa do ścieków DN100 z napędem elektromechanicznym regulacyjnym Ns≤0,37 kW | kpl. | 1 |  |  |  |  |
|  | AKPiA |  |  |  |
| 17.3 | Pomiar przepływu metodą ultradźwiękową na rurociągu całkowicie wypełnionym składający się z czujnika montowanego na rurociągu i przetwornika pomiarowego z interfejsem Profibus DP | Kpl. | 1 |  |  |  |  |
| 18 | OBIEKT nr 19 : KOMORA TLENOWEJ STABILIZACJI OSADU "KTS" istniejąca |  |
|  | URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE |  |  |  |
| 18.1 | Pompa zatapialna Q≥162 m3/h, H≥11,2 m, Ns≤7,5 kW z kolanem sprzęgającym i prowadnicami | kpl. | 2 |  |  |  |  |
| 18.2 | Żurawik obrotowy o udźwigu 250 kg, napęd ręczny | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 18.3 | Przelew teleskopowy DN200 napęd elektromech. Ns≤0,2 kW, zakres regulacyjny 0÷100 cm | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 18.4 | Ruszt napowietrzający drobnopęcherzykowy podzielony na dwie sekcje składający się z dyfuzorów membranowych 9”; transfer tlenu w warunkach standardowych dla jednego kompletu jednego ciągu technologicznego SOR=158,5 kgO2/h przy docelowej dostawie powietrza 3 350 Nm3/h. średnie wykorzystanie tlenu z powietrza SOTE>15%, p≤0,0337 MPa | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 18.5 | Zasuwa nożowa DN100 z niewznoszącym się wrzecionem z napędem elektromech. na dopływie osadu Ns≤0,37 kW | kpl. | 2 |  |  |  |  |
| 18.6 | Przepustnica jednokołnierzowa dla powietrza DN150 z napędem elektromech. regulacyjnym Ns≤0,37 kW | kpl. | 2 |  |  |  |  |
| 18.7 | Zasuwa nożowa DN200 z niewznoszącym się wrzecionem z napędem elektromech. regulacyjnym Ns≤0,37 kW | kpl. | 2 |  |  |  |  |
| 18.8 | Zasuwa nożowa DN200 z niewznoszącym się wrzecionem z napędem ręcznym | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 18.9 | Zasuwa nożowa DN80 z niewznoszącym się wrzecionem z napędem ręcznym | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 18.10 | Zawór napowietrzająco-odpowietrzający do ścieków DN80 z przyłączem kołnierzowym, stal k.o. | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 18.11 | Przepustnica jednokołnierzowa dla powietrza DN200 z napędem elektromech. regulacyjnym Ns≤0,37 kW | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | AKPiA |  |  |  |
| 18.12 | Pomiar zanurzeniowy odczynu pH i temperatury z wymienną elektrodą kombinowaną, z cyfrową transmisją danych do przetwornika pomiarowego | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 18.13 | Pomiar zanurzeniowy tlenu rozpuszczonego O2 metodą optyczną, nie wymagający kalibracji, z cyfrową transmisją danych do przetwornika pomiarowego | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 18.14 | Przetwornik pomiarowy 4-kanałowy z wyświetlaczem dotykowym LCD, przystosowany do podłączania sond cyfrowych, prezentacji danych pomiarowych i przeprowadzania czynności serwisowych sond, wyposażony w interfejs Profibus DP | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 18.15 | Pomiar gęstości osadu w rurociągu metodą rozproszenia światła podczerwonego, z wycieraczką, z cyfrową transmisją danych do przetwornika pomiarowego, możliwość wyjmowania czujnika bez rozszczelniania rurociągu wraz z przetwornikiem pomiarowym 2-kanałowym, z wyświetlaczem LCD, z interfejsem Profibus DP | Kpl. | 2 |  |  |  |  |
| 18.16 | Ultradźwiękowy pomiar poziomu z wyświetlaczem LCD | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 18.17 | Sprzęt sterownikowy, wyspa rozproszonych I/O, interfejs Profibus DP (element szafki automatyki A-KTS) | Kpl. | 1 |  |  |  |  |
| 19 | OBIEKT nr 30: POMPOWNIA WÓD NADOSADOWYCH "PWN" |  |
|  | URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE |  |  |  |
| 19.1 | Pompa wirowa, zatapialna z kolanami sprzęgającymi i prowadnicami Q≥57,2 m3/h; H≥7,3m: N≤2,0kW; | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 19.2 | Zawór zwrotny kulowy kołnierzowy DN100, PN10 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 19.3 | Zasuwa klinowa kołnierzowa do ścieków DN100, PN10, | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 19.4 | Żurawik obrotowy z napędem ręcznym, udźwig 150 kg, wysięg 1,8 m, mocowanie do poziomej podstawy, wykonanie z k/o | kpl. | 1 |  |  |  |  |
|  | AKPiA |  |  |  |
| 19.5 | Hydrostatyczny pomiar poziomu wykonanie dla ścieków | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 19.6 | Sprzęt sterownikowy, wyspa rozproszonych I/O, interfejs Profibus DP (element szafki automatyki A-PWN) | Kpl. | 1 |  |  |  |  |
| 20 | OBIEKT nr 31 : POMPOWNIA CZĘŚCI PŁYWAJĄCYCH "PCP" |  |
|  | URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE |  |  |  |
| 20.1 | Pompa wirowa, zatapialna z kolanami sprzęgającymi i prowadnicami Q≥30,2 m3/h; H≥4,4m: N≤1,3 kW; | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 20.2 | Zawór zwrotny kulowy kołnierzowy DN80, PN10 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 20.3 | Żurawik obrotowy z napędem ręcznym, udźwig 150 kg, wysięg 1,8 m, mocowanie do poziomej podstawy, wykonanie z k/o | kpl. | 1 |  |  |  |  |
| 20.4 | Zasuwa klinowa kołnierzowa do ścieków DN80, PN10, | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | AKPiA |  |  |  |
| 20.5 | Hydrostatyczny pomiar poziomu wykonanie dla ścieków | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 20.6 | Sprzęt sterownikowy, wyspa rozproszonych I/O, interfejs Profibus DP (element szafki automatyki A-PCP) | Kpl. | 1 |  |  |  |  |
| 21 | OBIEKT nr 32 : ZBIORNIK RETENCYJNY OSADU "ZRO" |  |
|  | URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE |  |  |  |
| 21.1 | Mieszadło szybkoobrotowe bez zwężki strumieniowej, wirnik dwuśmigłowy dwułopatkowy d≥210 mm, n≤1385 rpm, N≤1,5 kW | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 21.2 | Żurawik obrotowy ręczny ze stali k/o, wysięg do 1,2 m o udźwigu 100 kg z mocowaniem do powierzchni poziomych | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | AKPiA |  |  |  |
| 21.3 | Hydrostatyczny pomiar poziomu wykonanie dla ścieków | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 21.4 | Sprzęt sterownikowy, wyspa rozproszonych I/O, interfejs Profibus DP (element szafki automatyki A-ZRO) | Kpl. | 1 |  |  |  |  |
| 22 | OBIEKT nr 6 : STACJA ODWADNIANIA OSADU "SOO” |  |
|  | URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE |  |  |  |
| 22.1 | Pompa nadawy osadu na prasy, śrubowa Q=20÷70 m3/h, p=1-2 bar, Ns≤11 kW z falownikiem | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 22.2 | Prasa filtracyjna taśmowa o wydajności hydraulicznej Qv≥53 m3/h, wydajności masowej Qm≥450kgsm/h. Napęd prasy N≤4 kW, napęd agregatu hydraulicznego N≤0,37 kW, napęd mycia dysz N≤0,36 kW. Prasa zintegrowana z urządzeniami dozującymi flokulanty. Pomosty obsługowe, hermetyzacja urządzenia, falownik, szafa sterownicza | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 22.3 | Automatyczny stacja przygotowania polielektrolitu dla proszku i emulsji, trzykomorowa. Wydajność Qm=1÷35 kgsm/h, Qv=5000 l/h. Dozownik proszku, panel rozcieńczania; N≤0,18 kW dozownik, N≤0,55 kW mieszadło, N≤2*0,37 kW mieszadła | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 22.4 | Pompa koncentratu polielektrolitu (emulsji) śrubowa o wydajności Q=5÷25 l/h, p=1÷2 bar, N≤0,37 kW, falownik, ręczna regulacja wydajności | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 22.5 | Pompa roztworu polielektrolitu, śrubowa o wydajności; Q=1000÷5600l/h; p=1÷2bar; N≤1,5kW; | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 22.6 | Pompa wody technologicznej płucząca prasę, jednostopniowa wirnikowa pozioma Q≥23 m3/h, p≥6bar, N≤7,5 kW | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 22.7 | Przenośnik osadu ślimakowy DN327, L=10,5 m, kat 40 wydajność Q≥7 m3/h, N≤3 kW, stal k/o z dwoma lejami wsypowymi i jednym zrzutowym oraz podporami | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 22.8 | Przenośnik osadu ślimakowy DN300, L=8,8 m, Kąt 300 wydajność Q≥7 m3/h, N≤5,5 kW, stal k/o z jednym lejem wsypowym i jednym zrzutowym oraz podporami | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 22.9 | Przenośnik osadu ślimakowy DN300, L=3,5 m, poziomy wydajność Q≥7 m3/h, N≤2,2 kW, stal k/o z jednym lejem wsypowym i trzema zrzutowymi z zastawkami z napędem el. N≤3*0,37 kW oraz podporami umożliwiającymi podwieszenie do stropu | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 22.10 | Przepływomierz indukcyjny DN100 nadawy osadu, zakres pomiaru 10-60 m3/h | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 22.11 | Przepływomierz indukcyjny DN32 roztworu polielektrolitu, zakres pomiaru 1,6-5 m3/h | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 22.12 | Zasuwa nożowa DN50 z niewznoszącym się wrzecionem, napęd ręczny | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 22.13 | Zasuwa nożowa DN50 z niewznoszącym się wrzecionem, napęd ręczny | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 22.14 | Zasuwa nożowa DN100 z niewznoszącym się wrzecionem, napęd ręczny | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 22.15 | Zasuwa nożowa DN150 z niewznoszącym się wrzecionem, napęd ręczny | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 22.16 | Zasuwa nożowa DN65 z niewznoszącym się wrzecionem, napęd ręczny | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 22.17 | Zasuwa klinowa kołnierzowa DN150, napęd ręczny | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | AKPiA |  |  |  |
| 22.18 | Układ do wykrywania stężenia gazów niebezpiecznych: metan CH4 i siarkowodór H2S. Składający się z modułu alarmowego dla czterech detektorów, detektorów gazu z wymiennym sensorem, sygnalizatora akustyczno-optycznego i zasilacza z akumulatorowym podtrzymaniem napięcia zasilania. Ilości poszczególnych elementów wg PW AKPiA | kpl. | 1 |  |  |  |  |
| 22.19 | Przepływomierz elektromagnetyczny DN100 z interfejsem Profibus DP | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 22.20 | Sprzęt sterownikowy, wyspa rozproszonych I/O, interfejs Profibus DP (element szafki automatyki A-SOO) | Kpl. | 1 |  |  |  |  |
|  | URZĄDZENIA WENTYLACYJNE I GRZEWCZE |  |  |  |
| 22.21 | Centrala nawiewna + automatyka Vn=7920m3/h dp=350Pa Qch=84kW SFP=0,88kW/m3/s | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 22.22 | Centrala wywiewna +automatyka Vn=6800m3/h dp=800Pa SFP=1,62kW/m3/s | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 22.23 | Filtr węgla aktywnego Qw=3400m3/h dmax=500Pa | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 22.24 | Aparat grzewczy Vn=3500m3/h Qg=16kW Ne=0,33kW | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 22.25 | Centrala wywiewna +automatyka Vw=2000m3/h dp=800Pa SFP=1,58kW/m3/s | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 22.26 | Filtr węgla aktywnego Qw=2000m3/h dmax=500Pa | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 22.27 | Aparat grzewczy Vn=3500m3/h Qg=10kW Ne=0,33kW | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 22.28 | Pompa ciepła z automatyką Moc chłodnicza B0/W35=68,1 kW Strumień przepływu 21,0m3/h Współczynnik efektywności przy S0/W35 = 4,67 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 23 | OBIEKT nr 33 : POMPOWNIA ODCIEKÓW "PO" |  |
|  | URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE |  |  |  |
| 23.1 | Pompa wirowa, zatapialna z kolanami sprzęgającymi i prowadnicami Q≥113 m3/h; H≥27m: N≤15 kW; | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 23.2 | Zawór zwrotny kulowy kołnierzowy DN150, PN10, | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 23.3 | Zasuwa nożowa DN150 z niewznoszącym się wrzecionem, obsługiwana ręcznie | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 23.4 | Żuraw ręczny obrotowy z wciągnikiem ręcznym przejezdnym o udźwigu 500 kg, stal k.o. | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | AKPiA |  |  |  |
| 23.5 | Hydrostatyczny pomiar poziomu wykonanie dla ścieków | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 23.6 | Sprzęt sterownikowy, wyspa rozproszonych I/O, interfejs Profibus DP (element szafki automatyki A-PO) | Kpl. | 1 |  |  |  |  |
| 24 | OBIEKT nr 34 : POMPOWNIA WÓD OCIEKOWYCH "PWO" |  |
|  | URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE |  |  |  |
| 24.1 | Pompa wirowa, zatapialna z kolanami sprzęgającymi i prowadnicami Q≥63 m3/h; H≥6,95 m: N≤2,0 kW; | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 24.2 | Zawór zwrotny kulowy kołnierzowy DN100, PN10, | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 24.3 | Zasuwa klinowa kołnierzowa do ścieków DN100, PN10 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 24.4 | Żurawik obrotowy z napędem ręcznym, udźwig 150 kg, wysięg 1,8 m, mocowanie do poziomej podstawy, wykonanie z k.o. | kpl. | 1 |  |  |  |  |
|  | AKPiA |  |  |  |
| 24.5 | Hydrostatyczny pomiar poziomu wykonanie dla ścieków | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 24.6 | Sprzęt sterownikowy, wyspa rozproszonych I/O, interfejs Profibus DP (element szafki automatyki A-PWO) | Kpl. | 1 |  |  |  |  |
| 25 | OBIEKT nr 37 STAWY ŚCIEKOWE „ST” - REMONT |  |
| 25.1 | Zastawka naścienna z napędem ręcznym, wymiary płyty/ zawieradła BxH=1,2x 1,2m, wykonanie stal k.o. | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 26 | OBIEKT NR 3: DOBUDOWA I PRZEBUDOWA STNIEJĄCEGO GARAŻU |  |
|  | URZĄDZENIA WENTYLACYJNE I GRZEWCZE |  |  |  |
| 26.1 | Wentylator hybrydowy dwufunkcyjny z automatyką Vw=745m3/h dp=100Pa Ne=0,33kW | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 26.2 | Aparat grzewczy Vn=3500m3/h Qg=12kW Ne=0,33kW | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 26.3 | Wentylator hybrydowy dwufunkcyjny z automatyką Vw=400m3/h dp=70Pa Ne=0,15kW | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 26.4 | Aparat grzewczy Vn=3500m3/h Qg=14kW Ne=0,33kW | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 26.5 | Pompa ciepła z automatyką Moc chłodnicza B0/W35=34,1 kW Strumień przepływu 10,5m3/h Współczynnik efektywności przy S0/W35 = 4,67 | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 27 | OBIEKT NR 4: PROJEKTOWANY GARAŻ TRANSPORTU TECHNOLOGICZNEGO |  |
|  | URZĄDZENIA WENTYLACYJNE I GRZEWCZE |  |  |  |
| 27.1 | Wentylator hybrydowy dwufunkcyjny z automatyką Vw=600m3/h dp=70Pa Ne=0,15kW | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 27.2 | Aparat grzewczy Vn=3500m3/h Qg=10kW Ne=0,33kW | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 27.3 | Pompa ciepła z automatyką Moc chłodnicza B0/W35=17,0 kW Strumień przepływu 5,0m3/h Współczynnik efektywności przy S0/W35 = 4,66 | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 28 | OBIEKT NR 5: PROJEKTOWANA MYJNIA TECHNOLOGICZNA POJAZDÓW |  |
|  | URZĄDZENIA WENTYLACYJNE I GRZEWCZE |  |  |  |
| 28.1 | Wentylator hybrydowy dwufunkcyjny z automatyką Vw=1200m3/h dp=100Pa Ne=0,33kW | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 28.2 | Aparat grzewczy Vn=1600m3/h Qg=6kW Ne=0,2kW | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 28.3 | Wentylator hybrydowy dwufunkcyjny z automatyką Vw=200m3/h dp=60Pa Ne=0,05kW | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 28.4 | Aparat nawiewny Vn=1200m3/h z automatyką Qg=12kW Ne=0,20kW | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 28.5 | Kurtyna powietrza stojąca Vn=5900m3/h z automatyką Qg=15kW Ne=3,50kW | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 28.6 | Wentylator osiowy Vn=2400m3/h Ne=0,66kW | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 28.7 | Pompa ciepła z automatyką Moc chłodnicza B0/W35=105,7 kW Strumień przepływu 32,2m3/h Współczynnik efektywności przy S0/W35 = 4,56 | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE MYJNI |  |  |  |
| 28.8 | Technologia myjni dostosowana do obsługi pojazdów o wymiarach - maksymalny rozstaw osi to 530cm, - maksymalna długość pojazdu 1750cm - zakładany rozstaw kół jezdnych od 142 do 375 cm - maksymalna masa pojazdu do 52,2 t | kpl. | 1 |  |  |  |  |
| Wymagania technologiczne dla myjni pojazdów: Dobrany projektem układ myjni stanowią łącznie kompleksowy nierozłączny układ technologiczny obejmujący układ mycia i oczyszczania ścieków z mycia. Zastosowane w projekcie myjni rozwiązania technologiczne, urządzenia, są ściśle ze sobą powiązane, dotyczy to ich pojemności, wydajności, przyjętej zasady działania, cyklu pracy oraz przypisanej funkcji w układzie. Dobrane urządzenia oraz elementy wyposażenia technologicznego myjni, nadzorowane i sterowane będą, przez jeden wspólny, układ sterowania, i monitoringu umożliwiający jego komunikację z centralnym układem sterowania, oczyszczalni w standardzie Profibus DP. Układ sterowania myjni nadzorować i zabezpieczać będzie poszczególne podzespoły układu technologicznego. Na bieżąco informował będzie (pełna wizualizacja procesów), o prowadzonych przez technologię procesach, funkcjach serwisowych oraz diagnostyce poszczególnych sterowanych urządzeń. Dostęp do poszczególnych funkcji układu sterowania, zabezpieczony będzie kodami dostępu. Zastosowany projektem systemy mycia, dostosowane został do obsługi pojazdów wykorzystywanych przez przyszłego użytkownika kompleksu oczyszczani (zarówno dla pojazdów specjalistycznych, jak i ciężkiego sprzętu). Układ mycia zasilany będzie ze stacjonarnego sześciopompowego wysokociśnieniowego agregatu (cztery pompy wysoko wydatkowe 1950 l/h oraz dwie o wydatku 1190, ciśnienie robocze pomp powyżej 180 bar), dostosowanego do pracy, na wodzie obiegowej i zimnej podgrzewanej. Agregat przeznaczony będzie do zasilenia układu mycia ręcznego oraz półautomatycznego. Zastosowano układu mycia wysokociśnieniowego, półautomatycznego oraz ręcznego w tym: Specjalistyczny wózków i platform myjących elementy jezdne oraz powozie pojazdu. Brama mycia bezdotykowego wysokociśnieniowego, wyposażona w rotacyjne elementy myjące, o różnym wydatku i zakresie prowadzonego procesu mycia. Dobrany projektem osprzęt myjący pozwala na umycie całej bryły pojazdu, łącznie z podwoziem oraz elementami jezdnymi Kanały odwodnieniowe stanowisk mycia, posiadać będą automatyczny układ spłukujący, ułatwiający odpływ zanieczyszczeń do układu oczyszczania. Proces płukania kanałów odwodnieniowych, uruchamiany będzie w cyklach ściśle powiązanych z procesem mycia. Ścieki powstające w procesie mycia trafią do układ oczyszczania. Zaprojektowany układ oczyszczania pracować będzie w oparciu o zamknięty dwu stopniowy, wieloetapowy układ oczyszczania i uzdatniania wody technologicznej, tzw. obieg zamknięty (pozwalający na powtórne, pełne wykorzystanie wody technologicznej użytej w procesie mycia). Proces oczyszczania podzielony będzie na dwa etapy (dwa wielostopniowe procesy oczyszczania): Etap pierwszy, oddzielenie grubszych zanieczyszczeń dostających się do wody technologicznej w procesie mycia, separacja i zatrzymanie substancji ropopochodnych (koalescencja bez filtrowa hydrodynamiczna), wydzielenia piasków i zawiesin opadających oraz sukcesywny automatyczny ich odbiór, transportowanie do kontenerów. Dodatkowo następować to będzie wstępne wydzielenie, wpienianie środków myjących oraz substancji flotujących. Procesy te, zachodzić będą pomiędzy poszczególnymi komorami prostopadłościennych, wewnętrznie dzielonych, żelbetonowych, monolitycznych zbiorników. Etap drugi polegał będzie na wydzieleniu zanieczyszczeń rozpuszczonych, a odbywał się on będzie dzięki procesowi flotacji rozprężnej bez chemicznej. Oczyszczone woda technologiczne obiegowa, trafi na do zbudowanego w elementach układu II stopnia oczyszczania systemu eliminacja bakterii (poddanie wody obiegowej działaniu promieni UV oraz dodatkowo niezależnie ozonowaniu), uzdatnienie wody obiegowej, do parametrów pozwalających na ich ponowne zastosowanie w układzie mycia. Dodatkowo z uwagi na przewidywane stosowania procesu dezynfekcji pojazdów, mycia środkami o podwyższonym odczynie pH (mycie elementów jezdnych), przewidziano podawanie do układu koagulanta korygującego wartość pH wody technologicznej obiegowej. |
| STOPIEŃ MECHANICZNY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW UL. ZIELONA |
| A. | APARATURA KONTROLNA, POMIAROWA I AUTOMATYKA |
| 29 | BUDYNEK TECHNICZNO-SOCJALNY |  |
| 29.1 | Sprzęt sterownikowy, kontroler, interfejs Ethernet, Profibus DP (element szafki automatyki A-BTS) | Kpl. | 1 |  |  |  |  |
| 29.2 | Sprzęt sterownikowy, sterownik kompaktowy z wyświetlaczem LCD do komunikacji z przepompowniami terenowymi – specyfikacja wg PW i STWIORB | Kpl. | 1 |  |  |  |  |
| 30 | OBIEKT NR 1: BUDYNEK KRAT ZE STACJĄ MECHANICZNEGO ODWADNIANIA "KR" |  |
| 30.1 | Układ do wykrywania stężenia gazów niebezpiecznych: metan CH4 i siarkowodór H2S. Składający się z modułu alarmowego dla czterech detektorów, detektorów gazu z wymiennym sensorem, sygnalizatora akustyczno-optycznego i zasilacza z akumulatorowym podtrzymaniem napięcia zasilania. Ilości poszczególnych elementów wg PW AKPiA | Kpl. | 2 |  |  |  |  |
| 30.2 | Pomiar przepływu w kanale otwartym za kratami na podstawie pomiaru poziomu i prędkości przepływu ścieków | Kpl. | 1 |  |  |  |  |
| 30.3 | Sprzęt sterownikowy, wyspa rozproszonych I/O, interfejs Profibus DP (element szafki automatyki A-KR) | Kpl. | 1 |  |  |  |  |
| 31 | OBIEKT nr 2: CENTRALNA PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW "PS" |  |  |  |
| 31.1 | Przetwornica częstotliwości zainstalowana w rozdzielnicy T-PS– szczegółowa specyfikacja w PW i ST | Szt. | 5 |  |  |  |  |
| 31.2 | Układ do wykrywania stężenia gazów niebezpiecznych: metan CH4 i siarkowodór H2S. Składający się z modułu alarmowego dla czterech detektorów, detektorów gazu z wymiennym sensorem, sygnalizatora akustyczno-optycznego i zasilacza z akumulatorowym podtrzymaniem napięcia zasilania. Ilości poszczególnych elementów wg PW AKPiA | Kpl. | 2 |  |  |  |  |
| 31.3 | Przepływomierz elektromagnetyczny DN500 w wersji rozdzielnej z interfejsem Profibus DP | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 31.4 | Pomiar ciśnienia ścieków w rurociągu tłocznym | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 31.5 | Sprzęt sterownikowy, wyspa rozproszonych I/O, interfejs Profibus DP (element szafki automatyki A-PS) | Kpl. | 1 |  |  |  |  |
| 32 | OBIEKT nr 3: STACJA DMUCHAW "SD" |  |  |  |
| 32.1 | Przetwornica częstotliwości zainstalowana obok rozdzielnicy T-SD – szczegółowa specyfikacja w PW i ST | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 32.2 | Przetwornica częstotliwości zainstalowana obok rozdzielnicy T-SD – szczegółowa specyfikacja w PW i ST | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 32.3 | Pomiar ciśnienia powietrza na kolektorze | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 32.4 | Sprzęt sterownikowy, wyspa rozproszonych I/O, interfejs Profibus DP (element szafki automatyki A-SD) | Kpl. | 1 |  |  |  |  |
| 33 | OBIEKT nr 6: KOMORA ODGAZOWANIA "KO" |  |  |  |
| 33.1 | Ultradźwiękowy pomiar poziomu z wyświetlaczem LCD | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 34 | OBIEKT nr 7: PIASKOWNIK NAPOWIETRZANY "PN" |  |  |  |
| 34.1 | Przetwornica częstotliwości zainstalowana w rozdzielnicy T-PN – szczegółowa specyfikacja w PW i STWIORB | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 34.2 | Ultradźwiękowy pomiar poziomu z wyświetlaczem LCD | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 34.3 | Pomiar ciśnienia pulpy piaskowej na rurociągu tłoczny, | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 34.4 | Sprzęt sterownikowy, wyspa rozproszonych I/O, interfejs Profibus DP (element szafki automatyki A-PN) | Kpl. | 1 |  |  |  |  |
| 35 | OBIEKT nr 8: AWARYJNY ZBIORNIK RETENCYJNY "ZR" |  |  |  |
| 35.1 | Przetwornica częstotliwości zainstalowana w rozdzielnicy T-ZR – szczegółowa specyfikacja w PW i STWIORB | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 35.2 | Ultradźwiękowy pomiar poziomu z wyświetlaczem LCD | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 35.3 | Hydrostatyczny pomiar poziomu ścieków | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 35.4 | Pomiar ciśnienia ścieków / pulpy piaskowej na rurociągu tłocznym | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 35.5 | Sprzęt sterownikowy, wyspa rozproszonych I/O, interfejs Profibus DP (element szafki automatyki A-ZR) | Kpl. | 1 |  |  |  |  |
| 36 | OBIEKT nr 9: ZBIORNIK POMP "ZP" |  |  |  |
| 36.1 | Hydrostatyczny pomiar poziomu ścieków | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 37 | OBIEKT nr 10: KOMORY ROZDZIELCZE "KZ" |  |  |  |
| 37.1 | Ultradźwiękowy pomiar poziomu z wyświetlaczem LCD | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| B. | URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE |  |
| 38 | BUDYNEK KRAT ZE STACJĄ MECHANICZNEGO ODWADNIANIA – OB. NR 1 |  |  |  |
| 38.1 | Krata schodkowa, prześwit s=3mm, Q≥160l/s, N≤2,2kW, szer. kanału 1,2m, wykonanie stal k.o. | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 38.2 | Krata zgrzebłowa łamana, prześwit s=10mm, Q≥322l/s, N≤0,75kW, szer. kanału 1,2m, wykonanie stal k.o. | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 38.3 | Krata zgrzebłowa łamana, prześwit s=15mm, Q≥350l/s, N≤0,75kW, szer. kanału 1,0m, wykonanie stal k.o. | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 38.4 | Separator-płuczka piasku, qmax≥16l/s w przeliczeniu na pulpę piaskową (1,5t/h w przeliczeniu na piasek na wlocie), systemu COANDA z mieszadłem wolnoobrotowym, łączna moc napędów ƩN≤1,8kW, wykonanie stal k.o. | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 38.5 | Rynna spłukiwana do transportu skratek D=273mm, 4 leje zsypowe do skratek z krat, 4 awaryjne rynny zrzutu skratek ze wszystkich krat, wykonanie stal k.o. | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 38.6 | Prasopłuczka skratek z płukaniem wodą za pomocą wirnika szybkoobrotowego i dodatkowym płukaniem skratek po mechanicznym odwadnianiu podstawowym i końcowym prasowaniem hydraulicznym oraz rozdrabnianiem, q≥4m3 skratek/h, łączna moc zainstalowana ƩN≤13,3kW, wykonanie stal k.o. | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 38.7 | Zastawka kanałowa z napędem elektrycznym, moment obrotowy ≤160Nm, wymiary płyty/zawieradła BxH=1,0x1,2m, wykonanie stal k.o. | kpl | 1 |  |  |  |  |
| 38.8 | Kontener na odpady, przejezdny rolkowy pod „hakowiec”, pojemność V≥7m3 , gr. ścian 4mm, podłogi 5mm | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 38.9 | Kompensator osiowy DN100, PN10, mieszek EPDM, kołnierze stal k.o. (instalowany na rurociągu powietrza) | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 39 | CENTRALNA PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW ZE ZBIORNIKIEM POMP – OB. NR 2 i NR 9 |  |  |  |
| 39.1. | Pompa zatapialna z kompletnym osprzętem instalacyjnym i hydrodynamicznym zaworem płuczącym, Q≥733m3/h przy H≥28,2mH2O, N≤75kW | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 39.2. | Mieszadło mechaniczne z kompletnym osprzętem instalacyjnym i żurawiem stacjonarnym o udźwigu ≥100kg, wykonanie stal k.o., N≤1,5kW, n≤710obr/min | kpl | 2 |  |  |  |  |
| 39.3. | Zastawka naścienna z napędem elektrycznym, moment obrotowy ≤100Nm, wymiary płyty/zawieradła BxH=0,8x0,8m, wykonanie stal k.o. | kpl | 2 |  |  |  |  |
| 39.4 | Zastawka naścienna z napędem elektrycznym, moment obrotowy ≤120Nm, wymiary płyty/ zawieradła BxH=1,0x1,0m, wykonanie stal k.o. | kpl | 1 |  |  |  |  |
| 39.5 | Wciągnik łańcuchowy z elektrycznym podnoszeniem i wózkiem jazdy, udźwig ≥2000kg, N≤1,5/0,37kW (podnoszenie/jazda) | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 39.6 | Suwnica z elektrycznym podnoszeniem i wózkiem jazdy, udźwig≥ 2000kg, rozpiętość torów jazdy ~5,3m | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 39.7. | Pompa do odcieków z wbudowanym wyłącznikiem pływakowym i osprzętem instalacyjnym, Q≥10m3/h przy H≥5mH2O, N≤0,55kW/ 230V wykonanie stal k.o. | kpl | 1 |  |  |  |  |
| 39.8 | Zasuwa nożowa z wrzecionem niewznoszącym i napędem elektrycznym DN250 PN6, moment obrotowy ≤60Nm | kpl | 2 |  |  |  |  |
| 39.9 | Zasuwa nożowa z wrzecionem niewznoszącym i napędem elektrycznym DN350, PN6, moment obrotowy ≤140Nm | kpl | 5 |  |  |  |  |
| 39.10 | Przepustnica jednokołnierzowa centryczna z napędem elektrycznym DN500, PN10, moment obrotowy ≥800Nm | kpl | 4 |  |  |  |  |
| 39.11 | Zawór przeciwuderzeniowy, uprzedzający kątowy, DN250 z obwodem regulacji stal k.o. i pilotem niskiego oraz wysokiego ciśnienia, ciśnienie robocze PN25, współczynnik Kv≥1375 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 39.12 | Kompensator osiowy DN250, PN10, mieszek EPDM, kołnierze stal k.o. | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 39.13 | Kompensator osiowy DN500, PN10, mieszek, kołnierze i króćce stal k.o. | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 39.14 | Zawór zwrotny kulowy, kołnierzowy DN50, PN10 | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 39.15 | Zawór zwrotny kulowy, kołnierzowy DN350, PN10, długość max. L=800mm | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 39.16 | Łącznik montażowy, kołnierzowy, stabilizowany DN350, PN10, długość max. L=360mm, zakres regulacji ≥+/-60mm | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 39.17 | Łącznik montażowy, kołnierzowy, stabilizowany DN500, PN10, długość max. L=360mm, zakres regulacji ≥+/-60mm | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 40 | STACJA DMUCHAW – OB. NR 3 |  |  |  |
| 40.1. | Dmuchawa rotacyjna w obudowie dźwiękochłonnej sterowana przetwornicą częstotliwości Q≥2,7Nm3/min, ciśnienie na tłoczeniu p=400mbar, N≤4kW | kpl | 2 |  |  |  |  |
| 40.2. | Dmuchawa rotacyjna w obudowie dźwiękochłonnej sterowana przetwornicą częstotliwości Q≥0,87Nm3/min, ciśnienie na tłoczeniu p=200mbar, N≤1,5kW | kpl | 2 |  |  |  |  |
| 40.3. | Przepustnica międzykołnierzowa centryczna do powietrza DN50, PN10 z napędem ręcznym dźwigniowym | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 41 | STACJA ZLEWNA ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH – OB. NR 5 |  |  |  |
| 41.1 | Kontenerowa stacja zlewna ścieków dowożonych, dwustanowiskowa z mecha-nicznym oczyszczaniem ścieków i odwadnianiem skratek, Q≥200m3/h przy zawartości zawiesiny do 3%,Q≥130m3/h przy zaw. zawiesiny do 6%, krata bęb-nowa s=6mm zintegrowana z ślimakiem wałowym i praską odwadniającą, N≤1,5kW, z aut. płukaniem skratek, wykonanie stal k.o. ogrzewana z pomiarem przepływu, pH, temperatury i przewodności, odcięcie automatyczne | kpl | 1 |  |  |  |  |
| 41.2 | Pojemnik na skratki V=1,1m3, przejezdny, wykonanie stal k.o. lub PE | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 42 | PIASKOWNIK NAPOWIETRZANY – OB. NR 7 |  |  |  |
| 42.1. | Zgarniacz z wózkiem jezdnym do piaskownika podłużnego dwukomorowe-go z pompowym usuwaniem piasku i powierzchniowym zgarniaczem tłuszczu, szer. komór przepływowych B=3,3m, pomost z napędem jazdy N≤0,55kW, podnosze-nie zgarniaków tłuszczu N≤0,55kW, pompy do piasku Q≥41,5m3/h przy H≥4,1mH2O sterowane przetwornicą częstotliwości N≤2,0kW, wyk. stal k.o. | kpl | 1 |  |  |  |  |
| 42.2. | Przelew uchylny ręczny do odprowadzania tłuszczu B=1,1m, wykonanie stal k.o. | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 42.3. | Pompa zatapialna do piasku z kompletnym osprzętem instalacyjnym sterowana przetwornicą częstotliwości Q≥54m3/h przy H≥9,7mH2O, N≤5,9kW | kpl | 1 |  |  |  |  |
| 42.4. | Żurawik stacjonarny słupo-wy, obrotowy ze stopą, udźwig ≥200kg, wysięg 0,65 -1,2m wykonanie stal k.o. | kpl | 1 |  |  |  |  |
| 42.5. | Zastawka naścienna, przelewowa z napędem elektrycznym, moment obrotowy ≤55Nm, wymiary płyty/ zawieradła BxH=0,8x0,8m, wykonanie stal k.o. | kpl | 2 |  |  |  |  |
| 42.6. | Przepustnica międzykołnierzowa centry-czna do powietrza DN100, PN10 z napędem ręcznym dźwigniowym | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 42.7. | Kompensator osiowy DN100, PN10, mieszek EPDM, kołnierze stal k.o. | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 42.8. | Zawór zwrotny kulowy, kołnierzowy DN100, PN10 | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 43 | AWARYJNY ZBIORNIK RETENCYJNY – OB. NR 8 |  |  |  |
| 43.1 | Pompa zatapialna, stacjonarna do piasku z kompletnym osprzętem instalacyjnym sterowana przetwornicą częstotliwości Q≥54m3/h przy H≥9,7mH2O, N≤5,9kW | kpl | 2 |  |  |  |  |
| 43.2 | Pompa zatapialna do ścieków z kompletnym osprzętem instalacyjnym Q≥120m3/h przy H≥5,05mH2O, oraz Q≥178m3/h przy H≥2,76mH2O, N≤3,1kW, wirnik utwardzony ≥ 60HR | kpl | 2 |  |  |  |  |
| 43.3 | System automatycznego spłukiwania 3 torów B=5,0m na dnie zbiornika, 3szt. wrota uchylne o wym. BxH=400x43cm z ramą 420x60cm, otwierane 1 agregatem hydraulicznym N≤0,37kW, z kompletnym osprzętem montażowym łączna moc urządzeń N≤2kW, wykon. stal k.o. | kpl | 1 |  |  |  |  |
| 43.4 | Żurawik przenośny słupowy obrotowy + 2 stopy, udźwig ≥ 250kg, wysięg 0,5-1,2m wykonanie stal k.o. | kpl | 1 |  |  |  |  |
| 43.5 | Zasuwa nożowa z wrzecionem niewznoszącym i napędem elektrycznym DN100, PN10, moment obrotowy ≤35Nm | kpl | 2 |  |  |  |  |
| 43.6 | Zasuwa nożowa z wrzecionem niewznoszącym i napędem elektrycznym DN150, PN10, moment obrotowy ≤50Nm | kpl | 2 |  |  |  |  |
| 43.7 | Zasuwa nożowa z wrzecionem niewznoszącym DN80, PN10, napęd ręczny | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 43.8 | Zasuwa nożowa z wrzecionem niewznoszącym DN100, PN10, napęd ręczny | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 43.9 | Kompensator osiowy DN100, PN10, mieszek EPDM, kołnierze stal k.o. | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 43.10 | Kompensator osiowy DN150, PN10, mieszek EPDM, kołnierze stal k.o. | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 43.11 | Zawór zwrotny kulowy, kołnierzowy DN100, PN10, max. długość L=300mm | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 43.12 | Zawór zwrotny kulowy, kołnierzowy DN150, PN10, max. długość L=400mm | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 44 | KOMORA ROZDZIELCZA – K-1 – OB. NR 10 |  |  |  |
| 44.1. | Zastawka naścienna z napędem elektrycznym, moment obrotowy ≤120Nm, wymiary płyty/ zawieradła BxH=1,0x1,0m, wykonanie stal k.o. | kpl. | 1 |  |  |  |  |
| 44.2. | Zastawka naścienna z napędem elektrycznym, moment obrotowy ≤55Nm, wymiary płyty/ zawieradła BxH=1,0x0,8m, wykonanie stal k.o. | kpl. | 1 |  |  |  |  |
| 44.3. | Zastawka naścienna z napędem elektrycznym, moment obrotowy ≤110Nm, wymiary płyty/ zawieradła BxH=0,82x0,82m, wykonanie stal k.o. | kpl. | 1 |  |  |  |  |
| 44.4. | Zastawka naścienna z napędem elektrycznym, moment obrotowy ≤110Nm, wymiary płyty/ zawieradła BxH=1,0x0,8m, wykonanie stal k.o. | kpl. | 1 |  |  |  |  |
| 45 | KOMORA ROZDZIELCZA – K-2 – OB. NR 10 |  |  |  |
| 45.1. | Zastawka naścienna z napędem elektrycznym, moment obrotowy ≤110Nm, wymiary płyty/ zawieradła BxH=0,82x0,82m, wykonanie stal k.o. | kpl. | 1 |  |  |  |  |
| 45.2. | Zastawka naścienna z napędem elektrycznym, moment obrotowy ≤110Nm, wymiary płyty/ zawieradła BxH=0,82x0,82m, wykonanie stal k.o. | kpl. | 1 |  |  |  |  |
| 45.3. | Zastawka naścienna z napędem elektrycznym, moment obrotowy ≤85Nm, wymiary płyty/ zawieradła BxH=0,63x0,63m, wykonanie stal k.o. | kpl. | 1 |  |  |  |  |
| 45.4. | Zastawka naścienna z napędem elektrycznym, moment obrotowy ≤100Nm, wymiary płyty/ zawieradła BxH=0,8x0,8m, wykonanie stal k.o. | kpl. | 1 |  |  |  |  |
| 46 | LIKWIDACJA ISTN. KOMORY PRZEPIĘCIOWEJ RUROCIĄGÓW TŁOCZNYCH 2xØ600 ŻEL |  |  |  |
| 46.1. | Łącznik montażowy, kołnierzowy, stabilizowany DN600, PN10, długość max. L=360mm, zakres regulacji ≥+/-60mm | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 47 | REMONT ISTN. STUDNI ODWODNIENIOWEJ Nr 1 NA RUROCIĄGACH TŁOCZNYCH 2xØ600 ŻEL |  |  |  |
| 47.1. | Zasuwa klinowa, kołnierzowa z gładkim i wolnym przelotem, DN200, PN10, z teleskopową obudową zasuwy i skrzynką uliczną z regulowaną wysokością | kpl. | 2 |  |  |  |  |
| C. | URZĄDZENIA ENERGETYCZNE |  |
| 48.1 | Agregat prądotwórczy o mocy 600kVA, Un=230/400V wolnostojący, wyciszony wg. Specyfikacji ST-E-01 | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 48.2 | RG nn-0,4kV w budynku technicznym systemie modułowym Cubic wg. Specyfikacji ST-E-04 -prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych 1625A - formuła ochrony – klasa wewnętrznego podziału pól zasilających i odpływowych – 3b | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 48.3 | Rozdzielnia wolnostojąca - baterię kondensatorowo - dławikowa BKD-95 o mocy 156 kVar z możliwością rozbudowy do 200kVar. 12 (w opcji moduł RS485 oraz moduł komunikacyjny PROFIBUS DB) wg. Specyfikacji ST-E-04 | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 48.4 | Oprawa zewnętrzna 32LED/51W z rozsyłem 5068 wg. Specyfikacji ST-E-02 | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 48.5 | Oprawa zewnętrzna 32LED/51W z rozsyłem 5121 wg. Specyfikacji ST-E-02 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 48.6 | Serwer sieciowy IP wg. Specyfikacji ST-E-05 | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 48.7 | Przełącznik sieciowy L2/4 22 x SFP wg. Specyfikacji ST-E-05 | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 48.8 | Kamery zewnętrzne stacjonarne IP wraz z obiektywem i obudową wg. Specyfikacji ST-E-05 | szt. | 15 |  |  |  |  |
| D | URZĄDZENIA WENTYLACYJNE I GRZEWCZE |  |
| 49 | BUDYNEK KRAT UL. ZIELONA |  |  |  |
| 49.1 | Centrala nawiewna + automatyka Vn=4500m3/h dp=350Pa Qch=44kW SFP=1,16kW/m3/s | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 49.2 | Centrala wywiewna + automatyka Vn=5000m3/h dp=800Pa SFP=1,56kW/m3/s | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 49.3 | Filtr węgla aktywnego Qw=5000m3/h dmax=500Pa | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 49.4 | Aparat grzewczy Vn=3500m3/h Qg=16kW Ne=0,33kW | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 49.5 | Centrala nawiewna + automatyka Vn=1350m3/h; dp=150Pa Qn=16kW SFP=0,91kW/m3/s | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 49.6 | Wentylator hybrydowy dwufunkcyjny z automatyką Vw=675m3/h dp=50Pa Ne=0,15kW | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 49.7 | Aparat grzewczy Vn=3500m3/h Qg=14kW Ne=0,33kW | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 49.8 | Pompa ciepła z automatyką Moc chłodnicza B0/W35=12,8 kW Strumień przepływu 3,8m3/h Współczynnik efektywności przy S0/W35 = 4,66 | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 49.9 | Pompa ciepła z automatyką Moc chłodnicza B0/W35=34,1 kW Strumień przepływu 10,5m3/h Współczynnik efektywności przy S0/W35 = 4,67 | szt. | 1 |  |  |  |  |
| REMONT UZBROJENIA TECHNOLOGICZNEGO RUROCIĄGÓW TŁOCZNYCH 2xØ600 ŻEL DO OCZYSZCZALNI |
| 50 | KOMORA ODPOWIETRZENIA NR 1,3,4,5,6 |  |  |  |
| 50.1. | Zawór napowietrzająco – odpowietrzający DN80, PN10 z zaworem kulowym DN25, wykonanie stal k.o. | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 50.2. | Zasuwa nożowa z wrzecionem niewznoszącym DN80, PN10z kółkiem ręcznym | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 51 | KOMORA ODPOWIETRZENIA NR 2 |  |  |  |
| 51.1. | Zawór napowietrzająco – odpowietrzający DN50, PN10 z zaworem kulowym DN25, wykonanie stal k.o. | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 51.2. | Zasuwa nożowa z wrzecionem niewznoszącym DN50, PN10 z kółkiem ręcznym | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 52 | STUDNIA ODWODNIENIOWA NR 2,3,4,5 |  |  |  |
| 52.1. | Zasuwa klinowa, kołnierzowa z gładkim i wolnym przelotem, DN200, PN10, z teleskopową obudową zasuwy i skrzynką uliczną z regulowaną wysokością | kpl. | 8 |  |  |  |  |
| PRZEPOMPOWNIE - AKPiA |
| 53 | PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW TERENOWE W CHOJNICACH |  |  |
| 53.1 | Sterownik kompaktowy z wyświetlaczem LCD – szczegółowa specyfikacja w PW i STWIORB | Szt. | 11 |  |  |  |  |
| SYSTEM NADRZĘDNY AKPIA |
| 54 | SYSTEM NADRZĘDNY AKPIA - dyspozytornia ZIELONA |  |  |
| 54.1 | Serwer aplikacji w szafie rack 19” – szczegółowa specyfikacja w PW i STWIORB | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 54.2 | Stacja operatorska dwumonitorowa - szczegółowa specyfikacja w PW i STWIORB | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 54.3 | Stacja inżynierska – laptop – szczegółowa specyfikacja w PW i STWIORB | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 54.4 | Urządzenie mobilne – tablet - szczegółowa specyfikacja w PW i STWIORB | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 54.5 | Drukarka laserowa kolorowa A4 - szczegółowa specyfikacja w PW i STWIORB | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 54.6 | Access Point WiFi – szczegółowa specyfikacja w PW i STWIORB | Szt. | 3 |  |  |  |  |
| 54.7 | Switch zarządzalny światłowodowy 1GB/s – szczegółowa specyfikacja w PW i STWIORB | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 54.8 | Modem GPRS – szczegółowa specyfikacja w PW i STWIORB | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 55 | SYSTEM NADRZĘDNY AKPIA - dyspozytornia IGŁY |  |  |  |
| 55.1 | Stacja operatorska jednomonitorowa - szczegółowa specyfikacja w PW i STWIORB | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 55.2 | Stacja Kierownika Oczyszczalni - laptop - szczegółowa specyfikacja w PW i STWIORB | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 55.3 | Urządzenie mobilne – tablet - szczegółowa specyfikacja w PW i STWIORB | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 55.4 | Drukarka laserowa kolorowa A4 - szczegółowa specyfikacja w PW i STWIORB | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 55.5 | Access Point WiFi -- szczegółowa specyfikacja w PW i STWIORB | Szt. | 6 |  |  |  |  |
| 55.6 | Switch zarządzalny światłowodowy 1GB/s – szczegółowa specyfikacja w PW i STWIORB | Szt. | 7 |  |  |  |  |
| 56 | SYSTEM NADRZĘDNY AKPIA - przepompownie ścieków |  |  |
| 56.1 | Modem GPRS – szczegółowa specyfikacja w PW i STWIORB | Szt. | 11 |  |  |  |  |
| 57 | SYSTEM NADRZĘDNY AKPIA - oprogramowanie narzędziowe |  |  |
| 57.1 | Licencja serwerowej platformy wizualizacyjnej wraz pełną archiwizacją wszystkich zmiennych – szczegółowa specyfikacja w PW i STWIORB | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 57.2 | Licencja punktu dostępowego do serwerowej platformy wizualizacyjnej – szczegółowa specyfikacja w PW i STWIORB | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 57.3 | Licencja deweloperska aplikacji wizualizacyjnej, bez limitu zmiennych, dla stanowiska inżynierskiego – szczegółowa specyfikacja w PW i STWIORB | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 57.4 | Licencja aplikacji wizualizacyjnej, bez limitu zmiennych, wykorzystująca usługi serwera RDS Remote Desktop, w opcji dostępu równoległego, dla tabletów oraz stanowiska kierownika – szczegółowa specyfikacja w PW i STWIORB | Szt. | 4 |  |  |  |  |
| 57.5 | Licencja aplikacji wizualizacyjnej, bez limitu zmiennych, dla stacji operatorskich – szczegółowa specyfikacja w PW i STWIORB | Szt. | 4 |  |  |  |  |
| 57.6 | Licencja na równoległy dostęp dla użytkownika, do serwera webowego – szczegółowa specyfikacja w PW i STWIORB | Szt. | 5 |  |  |  |  |
| 57.7 | Licencje dostępowe do przemysłowej bazy danych – szczegółowa specyfikacja w PW i STWIORB | Szt. | 5 |  |  |  |  |
| BRANŻA ELEKTRYCZNA |
| 58 | ZASILANIE (PODSTAWOWE I REZERWOWE) W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PRZY ULICY IGIELSKIEJ W CHOJNICACH - BUDOWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ KONTENEROWEJ 15/0,4KV WRAZ ZASILANIEM ELEKTROENERGETYCZNYM |  |
| 58.1 | Agregat prądotwórczy o mocy 640kVA, Un=230/400V wolnostojący, wyciszony wg. Specyfikacji ST-E-01 | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 58.2. | Rozdzielnica główna RG nn-0,4kV w stacji transformatorowej w systemie modułowym Cubic wg. Specyfikacji ST-E-04 - prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych 1625A - formuła ochrony – klasa wewnętrznego podziału pól zasilających i odpływowych – 3b | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 58.3. | Rozdzielnica SN-15kV w izolacji powietrznej w stacji transformatorowej Specyfikacji ST-E-04 (Un=24kV) | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 58.4. | Rozdzielnia wolnostojąca - baterię kondensatorowo - dławikowa BKD-95 o mocy 250 kVar z możliwością rozbudowy do 300kVar. 12 (w opcji moduł RS485 oraz moduł komunikacyjny PROFIBUS DB) wg. Specyfikacji ST-E-04 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 58.5. | Stacja transformat-torowa kontenerowa wolnostojąca 15/0,4kV o mocy 2x630kVA wg. Specyfikacji ST-E-01 | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 59 | WEWNĘTRZNE LINIE KABLOWE ZASILAJĄCE: - URZĄDZENIA I OBIEKTY TECHNOLOGICZNE - OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE, MONITORING ORAZ POTRZEBY WŁASNE NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PRZY UL. IGIELSKIEJ W CHOJNICACH. |  |
| 59.1 | Oprawa zewnętrzna 32LED/500 z rozsyłem 5102 wg. Specyfikacji ST-E-02 | szt. | 93 |  |  |  |  |
| 59.2 | Oprawa zewnętrzna 32LED/500 z rozsyłem 5121 wg. Specyfikacji ST-E-02 | szt. | 62 |  |  |  |  |
| 59.3 | 16LED/350 z rozsyłem 5102 wg. Specyfikacji ST-E-02 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 59.4 | Serwer sieciowy IP wg. Specyfikacji ST-E-05 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 59.5 | Przełącznik sieciowy L2/4 22 x SFP wg. Specyfikacji ST-E-05 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 59.6 | Przełącznik sieciowy L2/4 24 x RJ45 wg. Specyfikacji ST-E-05 | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 59.7 | Kamery zewnętrzne stacjonarne IP wraz z obiektywem i obudową wg. Specyfikacji ST-E-05 | szt. | 48 |  |  |  |  |
| 59.8 | Inwerter fotowoltaiczny o mocy znamionowej 1,5kW wg. Specyfikacji ST-E-06 | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 59.9 | Inwerter fotowoltaiczny o mocy znamionowej 2,0kW wg. Specyfikacji ST-E-06 | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 59.10 | Panel fotowoltaiczny 250Wp polikrystaliczny wg. Specyfikacji ST-E-06 | szt. | 160 |  |  |  |  |
| 60 | WEWNĘTRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA W KONTENERZE BARIERY ANTYODOROWEJ PRZY ISTNIEJĄCEJ I PROJEKTOWANEJ WIACIE KOMPOSTOWNI NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PRZY UL. IGIELSKIEJ W CHOJNICACH. |  |
| 60.1 | Kontener techniczny wg. Specyfikacji ST-E-01 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 60.2 | Sprężarka śrubowa ze zbiornikiem 250L i mocy 4kW wg. Specyfikacji ST-E-01 | szt. | 2 |  |  |  |  |

DOSTAWA PRZERZUCARKI DO KOMPOSTU

| Lp. | Nazwa zaprojektowanych maszyn, urządzeń lub wyposażenia | Oferowane maszyny, urządzenie lub wyposażenie - opis parametrów | Typ, Model Producent | Cena jednostkowa (netto) | Miejsce zainstalowania (nazwa zamawiającego lub użytkownika, adres, dane kontaktowe) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61. | PRZERZUCARKA DO KOMPOSTU – szt. 1 |  |  |  |  |
| Charakterystyka urządzenia: Maszyna oraz wyposażenie nie może być prototypem, fabrycznie nowe 2014r., produkowane seryjnie, do przerzucania, formowania i napowietrzania pryzm kompostowych, o wyposażeniu: Silnik wysokoprężny o mocy max. 160 kW, gwarantujący spełnienie unijnych norm emisji spalin wg EU 4 EuroMot / Tier 4, Przerzucarka przystosowana do pracy w temperaturach od -10 °C do +40 °C, temperatura pryzm do około 70°C, Przerzucarka powinna być przystosowana do ciągłej pracy w warunkach wilgotności powietrza bliskiej 80%, przy temp. ok. 40°C, widoczności ograniczonej poniżej 10m przez bardzo silne zamglenie, Podwozie gąsienicowe, gąsienice stalowe z wymiennymi nakładkami gumowymi o podwyższonej wytrzymałości na ścieranie, zapobiegające niszczeniu posadzki hali kompostowni, Wirnik i układ jazdy napędzany przez silniki hydrauliczne, Sterowanie ruchem maszyny przy pomocy 1 wielofunkcyjnego joystika oraz pulpitu sterowniczego wyposażonego m.in. we wskaźniki umożliwiający odczyt podstawowych parametrów roboczych maszyny w języku polskim lub piktogramy, Prędkość przerzucania min. 0 – 50 m/min., regulowana bezstopniowo, Możliwość manewru obrotu maszyny w miejscu, Walec przerzucający napędzany hydraulicznie o długości minimum 3,60 m oraz średnicy min. 1 m wyposażony w odpowiednie narzędzia robocze gwarantujące przerzucanie materiału budującego pryzmy z jednoczesnym jego wymieszaniem. Nie dopuszcza się rozwiązania polegającego na wyrzucaniu materiału za maszynę przy pomocy przenośnika taśmowego, Liczba obrotów walca regulowana bezstopniowo przy jednoczesnej możliwości zmiany jego obrotów w przeciwnym kierunku pod pełnym obciążeniem, Regulacja wysokości samego walca o min. 30 cm w przypadku konieczności wyjechania maszyny z pryzmy oraz zapewniające łatwość poruszania po placu kompostowni, Osłona tylna ograniczająca wyrzucanie materiału za maszynę podczas pracy Hydraulicznie rozkładane lemiesze pługowe dla czyszczenia powierzchni przed gąsienicami przerzucarki, umieszczone na elastycznych przegubach umożliwiające ich dopasowanie się do nierówności terenu oraz prowadzenie maszyny w pryzmach zachodzących na siebie, Kabina operatora ergonomiczna, montowana na stałe i przeszklona z przynajmniej trzech stron z szybami izolującymi, Kabina pracująca w nadciśnieniu, wyposażona w instalacje ochrony powietrza z filtrem węgla aktywnego, klimatyzację, zabezpieczenie przeciwhałasowe, ogrzewanie centralne, radio, Kabina operatora ergonomiczna, umożliwiająca operatorowi łatwe i bezpieczne wyjście/wejście z i do kabiny oraz komory silnika, W kabinie zainstalowany system bezpieczeństwa, który zapewnia samoczynne zatrzymanie maszyny w momencie utraty kontroli lub opuszczenie miejsca pracy przez operatora maszyny, Kabina wyposażona w maskę tlenową (ratunkową) dla operatora, Dla optymalnego trybu pracy przerzucarka wyposażona w system regulujący prędkość jazdy maszyny w zależności obrabianego materiału i ciśnienia na walcu przerzucającym, Licznik motogodzin, Wydajność przerzucarki od 2700 m3/h, Wyposażenie w komplet niezbędnych narzędzi serwisowych, Automatyczny system centralnego smarowania, Istotne uwarunkowania dla pracy przerzucarki: wymiary przerzucarki: - szerokość: 4 500- 5 100 mm - wysokość: 4 200 – 4 500 mm 2. wymiary robocze pryzmy: - szerokość pryzmy: nie więcej niż 4 500 mm - wysokość pryzmy: nie mniej niż 2 100 mm - przekroju poprzeczny pryzmy: nie mniej niż 4,6 m2 - ciężar przerzucarki: max. do 14 500 kg |
|  | Oferowana maszyna: |  |  |  |  |

* W celu potwierdzenia, że oferowane maszyny, urządzenie lub wyposażenie spełniają wymagania określone w SIWZ, dokumentacji projektowej oraz STWiORB, Wykonawca jest zobowiązany do opisania parametrów danej maszyny, urządzenia lub wyposażenia w kol. 5 lub załączenia do oferty karty katalogowej, DTR lub innego dokumentu potwierdzającego spełnianie wymagań.